Приложение N 1

к Порядку организации работ

по выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

|  | Руководителю |  |
| --- | --- | --- |
|  | (полное наименование территориального органа Ростехнадзора) |
|  |  | (инициалы и фамилия руководителя) |

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию электроустановки

| (наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН) |
| --- |
| Телефон: |  | Факс |  |
| В лице |  |
| (должность, Ф.И.О. руководителя) |
| Для физического лица |  |
| (почтовый индекс, адрес и телефон) |
| Паспортные данные |  |
| (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) |
| Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение |
| на допуск в эксплуатацию |  |
| (наименование энергоустановки, адрес) |

| 1. Состав и характеристика электроустановки: |
| --- |
| (тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ.) |
| Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты): |
| ввод N |  | А, ввод N |  | А, ввод N |  | А, |
| ввод N |  | А, ввод N |  | А, ввод N |  | А, |
| (защитная автоматика) |

| 2. Техническая документация 2.1. Проект (исполнительная схема), |
| --- |
| разработан |  |
| (наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы) |

| Проект (исполнительная схема) согласован: |
| --- |
| с энергосбытовой организацией |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |

| с сетевой организацией |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| с региональным диспетчерским управлением (РДУ) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  | 20 |  | г. |

| с территориальным органом Ростехнадзора |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  | 20 |  | г. |

| Положительное заключение экспертной организации на проектную документацию получено от |
| --- |
|  | N |  | от |  | 20 |  | г. |
| наименование организации |  |

| 2.2. Разрешение на установленную мощность |  | кВА (кВт), |
| --- | --- | --- |
| N |  | , от | " |  | " |  | 20 |  | г., выдано |  |
| (наименование организации, N тел.) |

| Срок действия |  |
| --- | --- |
| 2.3. Разрешение на применение электроэнергии на термические цели |  |  |  | 20 |  | г. |
| N |  | выдан |  |
| 2.4. Технические условия выданы |  |  |  | 20 |  | г. |  |
| (наименование организации выдавшей технические условия) |
| Действительны до |  |  |  | 20 |  | г. |
| Продлены до |  |  |  | 20 |  | г. |  |
|  | (кем, когда, основание) |
| Выполнены/не выполнены |  |
|  | (N и дата справки о выполнение ТУ) |
| 2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности |
| сторон от |  |  |  | 20 |  | г. N |  | выдано |  |
| 3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности электромонтажных работ или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и |
| заказчиком от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |  |
| 4. Акты на скрытые работы от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |  |
| 5. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены |
| (наименование организации) |
| 6. Свидетельство о регистрации электролаборатории N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| выдано |
| (место регистрации) |
| 7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование |  |
| 8. Положительное заключение экспертной организации на освидетельствование |
| технического состояния энергоустановки N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | г., |
| выдано |  |  |
| 9. Организация эксплуатации электроустановок: |
| 9.1. Эксплуатация электроустановок осуществляется |
| (наименование организации, дата и N регистрации в Ростехнадзоре) |
| 9.2. Ответственный за электрохозяйство |  |
|  | (Ф.И.О., должность) |
| назначен приказом |  | N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| Проверку знаний норм и правил прошел | " |  | " |  | 20 |  | г. в комиссии |
| с присвоением |  | гр. по электробезопасности в электроустановках |  | В. |
| Удостоверение N |  | от | " |  | " |  |  |  | г. |
| 9.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала |
| 9.4. Договор на эксплуатацию электроустановки |
| (наименование организации) |
| 9.5. Состояние электрозащитных средств, их достаточность |  |
| 9.6. Наличие технической документации (да, нет): |
| утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы |  | ; |
| должностных инструкций |  | ; |
| инструкций по эксплуатации |  | ; |
| бланков нарядов |  | ; |
| списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др. |
| 9.7. Наличие журналов (да, нет): |
| оперативного |  | ; |
| проверки знаний |  | ; |
| инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала |  | ; |
| учета и содержания средств защиты |  | ; |
| противоаварийных тренировок |  | ; |
| учета и содержания электроинструмента |  | ; |
| учета аварий и отказов |  | ; |
| работ по нарядам и распоряжениям |  | ; |
| инструктажа на 1 группу |  | ; |
| 9.8. Расчет за электроэнергию производится: |
| По счетчикам (тип): |  | N |  | гос. пов. |  | ; |
| Приложение: комплект документации на |  | листах в |  | экз. |

| Руководитель (заявитель) |
| --- |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |
| М.П. |

Приложение N 2

К Порядку организации работ

по выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

|  | Руководителю |  |
| --- | --- | --- |
|  | (полное наименование территориального органа Ростехнадзора) |
|  |  | (инициалы и фамилия руководителя) |

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения

на допуск в эксплуатацию котельной

| (наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН) |
| --- |
| Телефон: |  | Факс |  |
| В лице |  |
| (должность, Ф.И.О. руководителя) |
| Для физического лица |  |
| (почтовый индекс, адрес и телефон) |
| Паспортные данные |  |
| (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) |
| Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на |
| допуск в эксплуатацию |  |
| (наименование энергоустановки, адрес) |

| Назначение котельной установки (котельной): |  |
| --- | --- |
| 1. Состав и характеристика оборудования котельной установки (котельной): |
| 1.1. Состав и характеристика оборудования котельной |

| Наименование | Единица измерения | Величина (Количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная (располагаемая) мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка в соответствии с ТУ на подключение | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное / резервное | Газ/мазут/уголь/ДТ |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип/ производительность |  |
| Деаэратор | Тип/ производительность |  |
| БАГВ | Емкость м, к-во |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип/ производительность |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | m |  |

1.2. Характеристика установленных котлов.

| Пор. N | Тип котла | Завод. N | Завод- изго- тови- тель | Тепло- носи- тель (Вода/ пар) | Уста- нов- ленная мощ- ность, (Гкал/ час) | Давле- ние пара (воды), (МПа) | Тем- пера- тура пара (воды), °С | КПД при работе на основ- ном топли- ве, % | КПД при работе на ре- зерв- ном топли- ве, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или теплопотребляющие установки (на границе балансовой и (или) эксплуатационной ответственности)

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа | Температура теплоносителя при расчетной температуре наружного воздуха, °С | Расход (тонн/час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | P | T | T | G |
| вода |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |
| Возврат конденсата | Давление, МПа: ____________ | Расход, т/ч _________ |  |

| 2. Техническая документация. |
| --- |
| 2.1. Разрешение на строительство источника теплоснабжения N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.2. Проект котельной установки (котельной) разработан |  |
| рег. N |  | срок действия до |  |  |  | 20 |  | г. по Техническому заданию, выданному |
|  | за N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. на установленную мощность |
|  | Гкал/час. |
| 2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен: |
| организацией, выдавшей ТУ: заключение N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| Положительное заключение экспертной организации на проект котельной N |  |
| от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.4. Монтажные работы выполнены |  | Лицензия |  | рег. N |
|  | , срок действия до |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.5. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний. |
| 2.6. Акт проведения ПНР котельной установки (котельной) от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |
| пуско-наладочной организацией |
| 2.7. Разрешение на допуск электроустановок котельной от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |
| 2.8. Акты приемки приборов учета: |
| - топлива топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| - теплоносителя N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.9. Акты технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений котельной N |
|  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.10. Акты разграничения балансовой и (или) эксплуатационной ответственности со сторонними организациями: |
| - газ N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| - вода N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| - теплоноситель N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.11. Акт приемки газопроводов и газоиспользующих установок для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ). |
| 2.12. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического |
| состояния котельной N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | г., выдано |
| 3. Организация эксплуатации. |
| 3.1. Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации |
|  | , Лицензия |  | рег. N |  | от |  |
|  | 20 |  | г. Договор N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: |
| от владельца котельной |  | , назначен приказом N |  | от |  |
| 20 |  | г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ |
| (протокол от |  | г. N |  | ). |
| от специализированной организации - |  | , назначен приказом N |
|  | от |  | г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол |
| от |  |  |  | 20 |  | г. N |  | ). |
| 3.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно утвержденному |
| положению N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. об энергослужбе: |
| Штат: |  | ; факт |  | . |
| 3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: |  |
| 3.5. Наличие оперативно-технической документации: |
| - перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| - утвержденной принципиальной тепловой схемы |  |  |
| - должностных инструкций |  | , |
| - инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной |
|  | ; |
| - противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ |  | ; |
| - списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением) |
| N |  | утв. от |  |  |  | 20 |  | г. |
| - перечень работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом N |  |  |
| от |  |  |  | 20 |  | г., |
| - списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом |
| (распоряжением) N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 3.6. Наличие журналов в соответствии с требованиями обязательных Правил, в том числе: |
| Оперативного |  |
| Распоряжений |  |
| инструктажей персонала |  |
| проверки знаний |  |
| учета защитных средств |  |
| учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной |  |
| учета работ по нарядам и распоряжениям |  |
| заявок на вывод оборудования из работы |  |
| учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок |  |
| журнал учета состояния КИП и А |  |
| журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды пара и конденсата |  |
| журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых) системах |
| теплопотребления |  |
| другие |  |

| Приложение: комплект документации на |  | листах в |  | экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Руководитель (заявитель) |  |
| --- | --- |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |
| М.П. |

Приложение N 3

к Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

|  | Руководителю |  |
| --- | --- | --- |
|  | (полное наименование территориального органа Ростехнадзора) |
|  |  | (инициалы и фамилия руководителя) |

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию

тепловых электроустановок и тепловых сетей

| (наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН) |
| --- |
| Телефон: |  | Факс |  |
| В лице |  |
| (должность, Ф.И.О. руководителя) |
| Для физического лица |  |
| (почтовый индекс, адрес и телефон) |
| Паспортные данные |  |
| (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) |
| Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на |
| допуск в эксплуатацию систем теплопотребления и тепловых сетей, расположенных по адресу: |

| 1. Состав тепловых энергоустановок и тепловых сетей: магистральные тепловые сети, насосные станции, тепловые сети ввода, тепловой пункт, разводящие тепловые сети, система отопления, система вентиляции, система ГВС, баки-аккумуляторы, системы сбора и возврата |
| --- |
| конденсата, технологические установки | (наименование) |
|  | (нужное подчеркнуть) |
| Суммарная тепловая нагрузка (Гкал/час): |  |
| Протяженность тепловых сетей, м: |  |
| Диаметр, мм: |  |
| 2. Теплоснабжающая организация (теплосетевая организация): |  |
| (наименование организации) |
| Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности |
| составлен |  |
|  | (дата и номер акта) |
| Акт о соответствии тепловых энергоустановок техническим условиям в части обеспечения |
| временного (постоянного) теплоснабжения | от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |
| Справка о выполнении технических условий | от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |
| (для объектов, вводимых в постоянную эксплуатацию) |
| 3. Проекты по разделам систем теплоснабжения разработаны: |  |
|  | (наименование организации) |
| NN |  | от |  |  |  | 20 |  | г. по ТУ N |  |
| от |  |  |  | 20 |  | г. |
| Положительное заключение экспертной организации на проект получено |
|  | N |  | от |  | 20 |  | г. |
| (наименование организации) |  |
| 4. Монтажные работы выполнены |  |
|  | (наименование организации) |
| 5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены |  |
| (наименование организации) |
| 6. Положительное заключение экспертной организации по освидетельствованию технического состояния вновь смонтированной (реконструированной) энергоустановки получено |
| (наименование организации) |
| N |  | от |  | 20 |  | г. |
| 7. Организация эксплуатации: |
| 7.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется |  |
| (название предприятия, организации) |
| по договору N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 7.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: |
| от заказчика назначен приказом N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| (должность, Ф.И.О) |
| который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС |
| (номер записи в журнале проверки знаний |  | от |  |  |  | 20 |  | г). |

Приложение: копии вышеперечисленных документов.

| Руководитель (заявитель) |  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |
| М.П. |

| Контактное лицо |  |
| --- | --- |
|  | (ФИО ответственного) |
| Телефон |  |

Приложение N 4

к Порядку организации работ

по выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

На бланке Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору (территориального органа)

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование организации (собственник) |
| Должность лица, утвердившего акт осмотра |  |  |
|  | / |  | / |  | Должность, Ф.И.О. руководителя |
| Подпись | Ф.И.О. |  |  |
|  |  | Юридический и фактический адрес, телефон |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |  |
|  |  | ИНН |  |

АКТ

осмотра электроустановки

| N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование электроустановки, почтовый адрес |
| --- |
| Акт составлен |  |
|  | (должностное лицо территориального органа Ростехнадзора) |
| (Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес) |
| в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного за |
| электрохозяйство |  |
| (Наименование организации, Ф.И.О., телефон) |
| в том, что в период с | " |  | " |  | 20 |  | г. по | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной |
| документации и осмотр технического состояния |  |
| (Наименование электроустановки, номера вводов от источника электроснабжения) |
| В результате установлено: |
| 1. Осмотру предъявлено |  |
| (Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру, тип мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики ВЛ. и т.п.) |
| 2. Проект (однолинейная схема) |  |
| Разработчик |  |
| Согласованный: |
| с энергосбытовой организацией | " |  | " |  | г. |
| с сетевой организацией |  |  |  |  |  | г. |
| с региональным диспетчерским управлением (РДУ) |  |
|  |  |  |  | 20 |  | г. |
| с Ростехнадзором | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| 3. Разрешение на присоединение мощности N |  | от |  |
| Уст. |  | кВт., един. |  | кВА |
| Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между |
| N |  | от | " |  | " |  | г. |
| 4. Категория обеспечения надежности электроснабжения: |
| по проекту |  |
| фактически |  |
| 5. Расчет за электроэнергию производится: |
| По счетчикам (тип): |  | N |  | гос.пов. |  |  |
| С измерительными трансформаторами (тип, коэффициент, номинальная нагрузка) |  |
| Защита на вводах электроустановки выполнена (номинал, тип реле и уставка РЗ, пл.вставка и т.д.) |
| 6. Ответственный за электрохозяйство |  |
|  | (Должность, Ф.И.О.) |
| назначен приказом |  | от |  | N |  |
| Проверка знаний (дата, группа по Э.Б.) |  |
| 7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок |  |
| Обеспеченность обслуживающим персоналом |  |
| 8. Наличие эксплуатационной документации: |
| 8.1. Наличие технической документации (да, нет): |
| утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы |  | ; |
| должностных инструкций |  | ; |
| инструкций по эксплуатации |  | ; |
| бланков нарядов |  | ; |
| списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений |
| и др. |  | ; |
| 8.2. Наличие журналов (да, нет): |
| оперативного |  | ; |
| проверки знаний |  | ; |
| инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала |  | ; |
| учета и содержания средств защиты |  | ; |
| противоаварийных тренировок |  | ; |
| учета и содержания электроинструмента |  | ; |
| учета аварий и отказов |  | ; |
| работ по нарядам и распоряжениям |  | ; |
| инструктажа на 1 группу |  | ; |
| 9. Наличие электрозащитных средств: |  |
| 10. Протоколы испытаний и измерений | от | " |  | " |  | г. |
| Свидетельство о регистрации электролаборатории N |  | от |  |
| Выдано |  |
| 11. Согласование на применение электроэнергии для термических целей N |  |
| от |  | на |  | кВт. |
| 12. Акт ревизии и маркировании средств учета электроэнергии от |  | N |  |
| составленный |  |
| 13. |  |
| (другие документы, рассмотренные в ходе осмотра) |
| 14. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического |
| состояния энергоустановки N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | г., выдано |
| 15. Результаты осмотра электроустановки. |
| Заключение: |
| Электроустановка отвечает (не отвечает) техническим условиям, требованиям проектной документации, установленным требованиям безопасности, требованиям правил эксплуатации и |
| может быть допущена (не может быть) в эксплуатацию |  |
| Акт действителен до | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Если в течение указанного срока электроустановка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно. |

| Должностное лицо |
| --- |
| территориального органа Ростехнадзора: | / |  | / |  | / |
|  | (Подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |
| Заявитель (или иной законный представитель): | / |  | / |  | / |
|  | (Подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |

Приложение N 5

к Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

На бланке Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору (территориального органа)

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование организации (собственник) |
| Должность лица, утвердившего акт осмотра |  |  |
|  | / |  | / |  | Должность, Ф.И.О. руководителя |
| Подпись | Ф.И.О. |  |  |
|  |  | Юридический адрес, фактический адрес, телефон |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  | ИНН |  |
| М.П. |  |  |

АКТ

осмотра котельной

| N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (наименование электроустановки, почтовый адрес) |
| --- |
| Акт составлен |
| (должностное лицо территориального органа Ростехнадзора) |
| (Ф.И.О., N телефона), |
| (наименование организации, адрес) |
| в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного за |
| исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |
| (наименование организации, должность, Ф.И.О., N телефона) |
| в том, что |  |  |  | 20 |  | г. проведена проверка технической, |
| исполнительной, пусконаладочной и эксплуатационной документации и осмотр технического |
| состояния |  |
|  | (наименование энергоустановки) |

| По результатам проверки и осмотра установлено: |
| --- |
| Наименование котельной: |  |
| Адрес: |  |
| Категорийность котельной: |  |
| Регистрационный N |  |
| Назначение котельной установки (котельной): |  |
| 1. Состав и характеристика оборудования котельной: |
| 1.1. Состав и характеристика оборудования котельной |

| Наименование | Единица измерения | Величина (Количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное / резервное |  |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип: _______ |  |

| 1.2. |  | __ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Деаэратор | Тип: ____ |  |
|  | БАГВ | M |  |
|  | Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип _________ |  |
|  | Мазутный бак (бак запаса ДТ) | M |  |
|  | Другое оборудование |  |  |

Характеристика установленных котлов.

| Пор. N | Тип котла | Завод. N. | Завод- изго- тови- тель | Тепло- носи- тель (Вода/ пар) | Уста- нов- ленная мощ- ность, (Гкал/ час) | Давле- ние пара (воды), (МПа) | Тем- пера- тура пара (воды), °С | КПД при работе на основ- ном топли- ве, % | КПД при работе на ре- зерв- ном топли- ве, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или теплопотребляющей установки:

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа | Температурный график | Расход (тонн/час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | P | T | T | G | G |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |
| Возврат конденсата |  |  |  |

| 2. Техническая документация. |
| --- |
| 2.1 .Разрешение на строительство источника теплоснабжения N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.2. Проект котельной разработан |  |
| рег. N |  | срок действия до |  |  |  | 20 |  | г. по Техническому заданию, выданному |
|  | за N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. на установленную мощность |
|  | Гкал/час. |
| 2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен: |
| организацией, выдавшей ТУ: заключение N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| заключение органа оценки соответствия N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.4. Топливный режим выдан: |  | N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.5. Монтажные работы выполнены |  | Лицензия |  | рег. N |
|  | , срок действия до |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.6. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний. |
| 2.7. Акт приемки работ по проведению ПНР оборудования котельной пусконаладочной |
| организацией |  | от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |
| 2.8. Разрешение на допуск электроустановок котельной от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |
| 2.9. Акты приемки приборов учета: |
| - топлива топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| - теплоносителя N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.10. Акты технического освидетельствования оборудования котельной, в том числе проверки |
| на прочность и плотность N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.11. Акты разграничения балансовой и (или) эксплуатационной ответственности между предприятием, владельцем котельной (производственными подразделениями и службами) и сторонними организациями: |
| - вода N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |  |
| - топливо N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |  |
| - теплоноситель N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |  |
| 2.12. Акт приемки газопроводов и газоиспользующих установок для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ). |
| 2.13. Разрешение на эксплуатацию технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением), оформленное записью в паспорте технического устройства инспектором котлонадзора (для технических устройств, не подлежащих регистрации - лицом, ответственным за исправное состояние безопасное действие сосудов, работающих под |
| давлением) |  | N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.14. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического |
| состояния котельной N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | г., |
| выдано |  |
| 3. Организация эксплуатации. |
| 3.1. Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации |  | , |
| Лицензия |  | рег. N |  | от |  |
|  | 20 |  | г. Договор N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: |
| от заказчика - |  | , назначен приказом N |  | от |  |
| 20 |  | г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол от |  | г. |
| N |  | ). |
| от подрядчика - |  | , назначен приказом N |
|  | от |  | 20 |  | г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол |
| от |  |  |  | 20 |  | г. N |  | ). |
| 3.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно утвержденному |
| положению N |  | от |  |  |  | 20 |  | г., об энергослужбе: |
| Штат: |  | ; факт |  | . |
| 3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: |  |
| 3.5. Наличие оперативно-технической документации (да, нет и оценка качества ведения): |
| перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден | от |  |  |  | 20 |  | г., |
| утвержденной принципиальной тепловой схемы: по перечню/факт |
| должностных инструкций: по перечню/факт |  | , |
| инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной: |
| по перечню/факт |  | ; |
| противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ по перечню/факт |  |
| списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением) |
| N |  | утв. от |  |  |  | 20 |  | г. |
| перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом N |  |
| от |  |  |  | 20 |  | г., |
| бланков нарядов-допусков: |  | ; |
| списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом |
| (распоряжением) N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 3.6. Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения): |
| Оперативного |  |
| Распоряжений |  |
| инструктажей персонала |  |
| проверки знаний |  |
| учета защитных средств |  |
| учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной |  |
| учета работ по нарядам и распоряжениям |  |
| заявок на вывод оборудования из работы |  |
| учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок |  |
| журнал учета состояния КИП и А |  |
| журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды пара и конденсата |  |
| журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых) системах |
| теплопотребления |  |
| 4. Основное оборудование котельной по спецификации N |  | (соотв./не соответствует) |
| 5. Вспомогательное оборудование котельной по спецификации N |  |  |
| (соотв./не соответствует) |  |
| 6. Результаты осмотра котельной. |
| 7. Котельная, основное и вспомогательное теплотехническое оборудование котельной |
|  | по адресу: |  | отвечает |
| (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть |
| допущена) в эксплуатацию |  |
| Акт действителен до | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Если в течение указанного срока котельная не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно. |

| Должностное лицо |
| --- |
| территориального органа Ростехнадзора: | / |  | / |  | / |
|  | (Подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |
| Заявитель (или иной законный представитель): | / |  | / |  | / |
|  | (Подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |

Приложение N 6

к Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

На бланке Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору (территориального органа)

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование организации (собственник) |
| Должность лица, утвердившего акт осмотра |  |  |
|  | / |  | / |  | Должность, Ф.И.О. руководителя, (владельца) |
| Подпись | Ф.И.О. |  |  |
|  |  | Юридический адрес, фактический адрес, телефон |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  | ИНН |  |
| М.П. |  |  |

АКТ

осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей

| N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (наименование электроустановки, почтовый адрес) |
| --- |
| Акт составлен |
| (должностное лицо территориального органа Ростехнадзора) |
| (Ф.И.О., N телефона), |
| (наименование организации, адрес) |
| в присутствии руководителя (заявитель), технического руководителя или ответственного за |
| исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |
| (наименование организации, должность, Ф.И.О., N телефона) |
| в том, что |  |  |  | 20 |  | г. проведена проверка технической, |
| исполнительной, пусконаладочной и эксплуатационной документации и осмотр технического |
| состояния |  |
|  | (наименование энергоустановки) |

| По результатам проверки и осмотра установлено: |
| --- |
| 1. Состав и характеристика тепловых энергоустановок и тепловых сетей: |
| Назначение тепловых сетей |  |
| Характеристика тепловых сетей: |  |
| Протяженность, м: |  |
| Диаметр, мм: |  |
| Вид прокладки: |  |
| Точка присоединения: |  |
| Назначение здания, где вводится система теплопотребления |  |
| Тип тепловой (теплопотребляющей) энергоустановки |  |
| Теплоснабжающая организация |  |
| 1. Проект системы теплопотребления разработан |  |
| (наименование организации) |
| N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. по ТУ |  | за N |  |
| от |  |  |  | 200 |  | г. на тепловую нагрузку |  | Гкал/час. |
| 3. Заключение экспертизы промышленной безопасности N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 4. Разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения ПНР (пробных пусков) N |  |
| от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 5. Проектные тепловые нагрузки |

| N п/п | Наименование | Вид нагрузки, Потребление | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Макс |  | Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Макс |  | Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Макс |  | Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Макс |  | Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Макс |  | Гкал/ч |
|  | Итого |  |  | Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Ср. суточн. |  | Гкал/ч |

6. Характеристика теплоносителя в точке присоединения к источнику тепловой энергии

| Наименование теплоносителя (вода, пар) | Располагаемый напор, Атм. | Температурный режим, °C | Статисти- ческое давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | P | P | T | T | T | H |

| 7. Техническая документация: |
| --- |
| 7.1 Справка о выполнении технических условий от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |
| 7.2. Акт комплексного опробования теплового оборудования |
| от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |  |
| 7.3. Акты: |
| гидравлических испытаний оборудования: |
| отопления | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| вентиляции | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| ГВС | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| технические нужды | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| теплового пункта | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| тепловой сети | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| промывки тепловой сети | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| учет тепловой энергии |  |
| (N согласования проекта, дата, тип, марка, диаметр, расхода теплоносителя, допуск в эксплуатацию приборов учета) |
| 7.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности |
| между |  |
|  | (наименование организаций, даты и номера актов) |
| 7.5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены |  |
| (наименование организации) |
| 7.6. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок N |  |
| от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 7.7. Отчетная документация по проведению пусконаладочных работ в составе: |
| 7.7.1. Отчет по проведению ПНР от |  |
| 7.7.2. Энергетический паспорт здания от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 7.7.3. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического |
| состояния тепловых установок и сетей N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | г., |
| выдано |  | . |
| 8. Организация эксплуатации: |
| 8.1. Эксплуатация тепловых установок осуществляется |  |
| (наименование предприятия, организации) |
| по договору N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| Акт приема передачи тепловых энергоустановок на эксплуатацию между собственником и |
| эксплуатирующей организацией N |  |
| 8.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: |
| от заказчика назначен приказом N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| (должность, Ф.И.О.) |
| который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол N |  |
| от |  |  |  | 20 |  | г.) |
| от подрядчика назначен приказом N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| (должность, Ф.И.О.) |
| который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол N |  |
| от |  |  |  | 20 |  | г.) |
| 8.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала |
| 8.4. Наличие технической документации (да, нет): |
| технический паспорт на тепловые сети |  |
| технический паспорт на тепловую (теплопотребляющую) энергоустановку |  |
| утвержденной принципиальной тепловой схемы |  |
| должностных инструкций |  |
| инструкции по эксплуатации |  |
| списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных |
| переключений и др. |  |
| 8.5. Наличие технологической документации |  |
| 8.6. Наличие технологической оснастки и инструмента для эксплуатации тепловой |
| энергоустановки |  |
| 8.7. Состояние защитных средств, их достаточность |  |
| 8.8. Наличие средств пожаротушения |  |
| 8.9. Наличие журналов (да, нет): |
| оперативного |  | ; |
| инструктажей персонала |  | ; |
| проверки знаний |  | ; |
| учета защитных средств |  | ; |
| учета выдачи нарядов-допусков |  | ; |
| технических освидетельствований |  | ; |
| 8.10. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам): |
| тепловые сети |  |  |
| тепловые пункты |  |  |
| системы отопления |  |  |
| системы вентиляции, кондиционирования |  |  |
| системы горячего водоснабжения |  |  |
| системы сбора и возврата конденсата |  |  |
| 8.11. Результаты осмотра тепловой энергоустановки. |
| 8.12. Тепловая энергоустановка |  |
| по адресу |  |
| отвечает (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию. |
| Акт действителен до | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Если в течение указанного срока тепловая установка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно. |

| Должностное лицо |
| --- |
| территориального органа Ростехнадзора: | / |  | / |  | / |
|  | (Подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |
| Заявитель (или иной законный представитель): | / |  | / |  | / |
|  | (Подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |

Приложение N 7

к Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

На бланке Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору (территориального органа)

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Должность лица, утвердившего разрешение |
|  |  | / |  |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
|  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
|  | М.П. |

РАЗРЕШЕНИЕ

на допуск в эксплуатацию энергоустановки

| N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (наименование территориального органа Ростехнадзора) |
| --- |
| Мною, государственным инспектором по энергетическому надзору |
| (Ф.И.О., телефон) |
| На основании Заявления |  |
|  | (исх. N, дата регистрации в территориальном органе Ростехнадзора) |
| (полное наименование организации, Ф.И.О. собственника, юридический адрес, N телефона) |
| и акта осмотра энергоустановки N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | г. и N |  |
| от | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| (полное наименование территориального органа Ростехнадзора) |
| (фактическое месторасположение, диспетчерское наименование) |
| установлено, что энергоустановка соответствует техническим условиям, требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам и допускается в эксплуатацию |
| Срок действия разрешения до | " |  | " |  | 200 |  | г. |

| Государственный инспектор | / |  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |
| Экземпляр Разрешения получил | / |  | / |  | / |
|  | (Подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |

| Приложение: акт осмотра энергоустановки на |  | листах |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |